|  | UN kód | Názov látky |
| --- | --- | --- |
|  | 1 005 | Amoniak /čpavok / >35% roztok |
|  | 1 011 | Bután |
|  | 1 040 | Etylénoxid / epoxyetán / |
|  | 1 045 | Fluór |
|  | 1 052 | Kyselina fluorovodíková |
|  | 1 198 | Metanal / formaldehyd / |
|  | 1 079 | Oxid siričitý |
|  | 1 131 | Sírouhlík |
|  | 1 966 | Vodík – kvapalný |

- AMONIAK   ( čpavok ) >35% roztok

RN CAS   : 7664-41-7                     Vzorec        : NH 3

Č.nebezp.:  268                                 Číslo OSN : 1005

ADR        : 2 , 3at                              RID           : 2, 3 at

Základné informácie

Číslo nebezpečnosti (horné číslo tabuľky)     : 268

UN Number(spodné číslo oranžovej tabuľky) : 1005

Registračné číslo Chemical Abstracts            : 7664-41-7

Zdravie: !!! Veľmi nebezpečná látka! Dýchací prístroj a úplný ochranný odev nutný !

Požiar : ! Málo horľavá látka. Nebezpečie vznietenia pri vyšších teplotách.

Reakcia: Látka je pri normálnej teplote nereaktívna.

Vzhľad : Bezfarebná kvapalina alebo plyn so štipľavým dráždivým zápachom

Vlastnosti

Bod varu: -33,4 0C

Tenzia pár : 8,57 bar/20 0C

Hustota pár (vzduch=1) 1: 0,6

Bod topenia: -77,7 0C

Miešateľnosť s vodou : 517 g/l

Hustota (voda=1) 1: 0,61 pri 8,7 at.

Molekulová hmotnosť : 17,04

Teplota vzplanutia: horľavá látka

Medza výbušnosti, obj.% : 16-27; 15-30

Filter dýchacieho prístroja: K

Spôsoby hasenia, opatrenia v mieste havárie

Látka horí len pri vysokých koncentráciách, vyššej teplote a pôsobeniu silného energetického zdroja.

POZOR! Kvapalný čpavok neprivádzať do styku s vodou. Nádrž chladiť vodou!

Likvidácia:

Ohradiť a odčerpať, pokiaľ je látka zmiešaná s vodou. Zvyšky pokryť savým materiálom, napr. suchou zeminou, pieskom, mletým vápencom a v uzatvorenej nádobe odviesť na bezpečné miesto na likvidáciu. Utesniť podzemné zdroje.

POZOR! Nosiť ťažké dýchacie prístroje a úplné ochranné obleky. Zastaviť stroje. Neskákať do vody. Medené časti člnu môžu byť skorodované! Pri úniku látky do kanalizácie alebo odp.vôd vzniká leptavá zmes.

Skladovacie a prepravné podmienky

Pri uvoľnení plynu sa tvorí veľké množstvo studenej hmly a leptavé výbušné zmesi. Hmla je ťažšia ako vzduch. Vznietenie pôsobením vysokej teploty a silného zdroja energie. S vodou tvorí látka silne leptavé zmesi aj pri zriedení. Nad hladinou sa môžu tvoriť hmly a pary so silnými dráždivými účinkami. Látka koroduje farebné kovy, galvanizované predmety, meď a zlúčeniny medi.

Vhodné materiály pre nádrže: železo, oceľ

Pri kontakte s kyselinami vzniká veľmi prudká neutralizačná reakcia.

Zdravotné ohrozenie

Tekutina aj plyn dráždia silne až do ťažkého poleptania oči, dýchacie cesty, pľúca a kožu. Kŕč alebo edém glottis môže viesť k uduseniu. Nadýchanie plynu vysokej koncentrácie môže mať za následok náhlu smrť. Styk s tekutinou vyvoláva ťažké omrzliny.

Príznaky:

Pálenie, bolesti a poškodenie očí, nosných a hltanových slizníc akože. Omrznuté časti tela majú bielu farbu. Dráždivý kašeľ najťažšieho stupňa, dušnosť. Krátkodobý účinok: koncentrácie 0,25% pár vo vzduchu je nebezpečná pri vdychovaní po dobu 30 min.

Prvá pomoc

Preniesť postihnutých na čerstvý vzduch, uložiť do kľudnej polohy, uvoľniť tesné súčasti odevu. Pri zástave dychu okamžite zaviesť umelé dýchanie alebo dýchanie pomocou prístroja, popr. priviesť kyslík. Zasiahnuté časti odevu, topánky, pančuchy okamžite vyzliecť a odstrániť. Postihnuté miesta na tele opláchnuť vodou a potom pokryť  sterilným obväzom. Pri zasiahnutí očí premývať okamžite 10-15 min. vodou. K tomu účelu roztvoriť palcom a ukazovákom očné viečka a nechať pohybovať okom na všetky strany. Privolať lekára. Zranených nenechať prechladnúť. Omrznuté miesta netrieť. Postihnutých transportovať v leže. Pri nebezpečí straty vedomia uložiť a transportovať v stabilizovanej polohe na boku.

Lekárske ošetrenie, pokyny pre lekára

Symptomatická liečba. Ak príde k zasiahnutiu očí, previesť ihneď dôkladný výplach. Ihneď vyžiadať pomoc očného lekára! Pri podráždení dýchacích ciest dať vdychovať každých 10 min. 5 zdvihov aerosolového dávkovača s Dexamethasonom (Auxison dos. aerosol) do vymiznutia potiaží. Pozor na možnosť vzniku edému pľúc po dobe latencie (často s nepatrnými príznakmi) až do 2 dní. Ako profylaxiu dať vdychovať, aj keď príznaky chýbajú, každých 10 min. 5 zdvihov aerosolu s Dexamethasonom (Auxison dos. aerosol), celkom asi 3x. Aj pri nepatrných príznakoch každých 10 min. 5 zdvihov až do vymiznutia príznakov, najmenej však do vypotrebovania 1 balenia. K tomu event. podať Prednison i.v. 250 mg ihneď až do 1000 mg 1. deň, mierne znižovať dávky 2. a 3. deň. Prísny kľud na lôžku! Protiinfekčná profylaxia! Podľa potreby podávať kyslík. Ľudský albumín 20 %.

- BUTÁN

RN CAS:    106-97-8                           Vzorec:         C4H10

C.nebezp.:  23                                      Cislo OSN:   1011

ADR:          2 , 3b                                 RID:              2 , 3b

Základné informácie

Číslo nebezpečnosti(horné číslo tabuľky) : 23

UN Number(spodné číslo oranžovej tabuľky) : 1011

Registračné číslo Chemical Abstracts : 106-97-8

Zdravie : Mierne nebezpečná látka. Používajte dýchací prístroj.

Požiar: !!!! Mimoriadne horľavá látka, ľahko   vznietivá pri všetkých teplotách!

Reakcia: Látka je za normálnej teploty nereaktívna.

Hazchem-kód: 2WE

Vzhľad: bezfarebný plyn

Vlastnosti

Bod varu: -1°C

Tenzia pár: 1,15 bar/21°C

Hustota pár (vzduch=1) : 1: 2,05

Bod topenia : -135°C

Miešateľnosť s vodou : veľmi malá

Hustota (voda=1) : 1: 0,58 pri 2,1 at

Molekulová hmotnosť : 58,14

Teplota vzplanutia : -60 °C

Teplota vznietenia : 365°C

Medza výbušnosti, obj.% : 1,5-8,5

Kritická teplota : 152°C

Spôsoby hasenia, opatrenia v mieste havárie

Kyselina uhličitá pri veľkom požiari : voda.

POZOR! Nádrž chladiť vodou. Nehasiť plamene skôr, ako je utesnená trhlina, pre nebezpečie vzniku výbušného mraku.

Likvidácia: Vytvoriť veľkú bezpečnostnú zónu. Odstrániť všetky zápalné zdroje. Utesniť podzemné priestory.

POZOR! Nepoužívať lode so zážihovými motormi, radar ani vysielačku. Neskákať do vody.

POZOR! Pri úniku látky do kanalizácie alebo odpadových vôd vzniká nebezpečie výbuchu.

Skladovacie a prepravné podmienky

Prechádza veľmi rýchle do plynného stavu. Pri tom sa rýchle tvorí veľké množstvo chladnej hmly a výbušné zmesi. Hmla je ťažšia ako vzduch. Plazí sa pri zemi a pri zapálení môže plameň šlahnúť ďaleko späť. Zapálenie je možné pôsobením horúcich povrchov, iskrou alebo otvoreným plameňom. Zapálenie môže spôsobiť aj iskra statickej elektriny. Vo vode sa rozpúšťa len málo, nad  povrchom vody sa tvoria výbušné zmesi.

Prvá pomoc

Pri zastavení dýchania okamžite zaviesť umelé dýchanie alebo dýchanie pomocou prístroja, príp. zaviesť kyslík. Zasiahnuté časti odevu, topánky a pančuchy okamžite vyzliecť a odstrániť. Postihnuté miesta na tele dôkladne opláchnuť vodou. Pri zasiahnutí očí okamžite premývať vodou po dobu 10 - 15 min. Očné viečka pri tom roztvoriť palcom a ukazovákom a oko nechať pohybovať na všetky strany. Omrznuté miesta na tele netrieť, ale zakryť sterilným obväzom.  Zavolať     lekára. Pri

nebezpečí straty vedomia uložiť a prepravovať v stabilizovanej polohe na boku.

Lekárske ošetręnie, pokyny pre lekára

Zdravotné ohrozenie: Málo jedovatý. Vo vysokých koncentráciách narkotické účinky. Pri rýchlom odparovaní vytláča plyn z miestností vzduch a pôsobí dusenie. Kontakt s kvapalinou vedie k omrzlinám, pozor na ohrozenie očí!

Príznaky: Ospalosť, silná nevoľnosť, svalová slabosť, bezvedomie. Biele sfarbenie omrznutých miest na tele.

Krátkodobé pôsobenie: 1% po dobu 10 minút vyvolá ospalosť.

Symptomatická liečba. Pri toxických účinkoch  podávame atropín.

- ETHYLÉNOXID

RN CAS   : 75-21-8                                 Vzorec      : C2H4O

Č.nebezp.:  236                                        Číslo OSN: 1040

ADR        : 2 , 3ct                                     RID          : 2 , 3 ct

Základné informácie

Číslo nebezpečnosti (horné číslo tabuľky)      : 236

UN Number(spodné číslo oranžovej tabuľky) : 1040

Registrační číslo Chemical Abstracts             : 75-21-8

Vzhľad: do 110C číra bezfarebná kvapalina  nad 110C bezfarebný plyn so zápachom po éteri

Vlastnosti

Bod varu : 11°C

Tenzia pár: 1440 mbar/20 0C

Hustota pár (vzduch=1) : 1: 1,52

Bod topenia : -112°C

Miešateľnosť s vodou : dokonalá

Hustota (voda=1) : 1: 0,88 pri 1,5 bar

Molekulová hmotnosť : 44,06

Teplota vzplanutia : -18 °C

Teplota vznietenia : 429°C

Medza výbušnosti, obj.% : 2,6-100

Filter dých.prístroja : AX

Kritická teplota : 196°C

Spôsoby hasenia, opatrenia v mieste havárie

Hasiace prostriedky: malý oheň - suchý prášok, oxid uhličitý veľký oheň - voda

POZOR! Nádrž s látkou chladiť vodou, pri zahriatí dochádza k spontánnej polymerizácii, nebezpečie výbuchu! Už malá iskra elektrostatickej energie môže spôsobiť vzplanutie!

Likvidácia:

Utesniť podzemné priestory. Odstrániť zápalné zdroje. Uniknutú látku zriediť veľkým množstvom vody (aspoň 25 - násobok). Po hydrolýze vodným roztokom pridať lúh sodný a spracovať v biologickej čistiarni.

POZOR! Nepoužívať člny so zápalnými motormi, neskákať do vody!

Pri úniku látky do kanalizácie alebo do odpadových vôd vznikajú nebezpečné zmesi a nastáva nebezpečenstvo výbuchu!

Skladovacie a prepravné podmienky

Tvorba výbušnej zmesi je ťažšia ako vzduch, ktorá sa ďaleko rozširuje. Vzplanutie je možné už iskrou elektrostatickej energie. Pri uvoľňovaní plynu tvorba studenej hmly, ťažšej ako vzduch a výbušných zmesí so vzduchom. Nad vodnou hladinou vytvára výbušné zmesi.

Vhodné materiály pre nádrže: oceľ, nerezová oceľ, teflon

Pozor! Pri zahriatí polymerizuje. Ku spontánnemu rozkladu nepotrebuje kyslík. Pri 5710C môže dôjsť k výbuchu!

Zdravotné ohrozenie

Pary pôsobia leptavo. Dráždi silne oči, dýchacie cesty a kožu, vedú k bezvedomiu a k zástave dychu. Rýchlym prechodom do plynného stavu môže byť vzduch vytlačený (hlavne v miestnostiach) - nebezpečenstvo udusenia! Kontakt s kvapalinou vedie k omrzlinám a poleptaniu postihnutých častí tela. S oneskorením môže dôjsť k pľúcnemu edému (zriedka) a k poškodeniu pečene a ľadvín. Po vdýchnutí pár je lekárske vyšetrenie nevyhnutné. K poškodeniu zdravia môže prísť skôr, ako si uvedomíme zápach plynu. Intenzita zápachu neudáva rozsah nebezpečenstva.

Príznaky:

Pálenie a poškodenie očí, nosných a hrtanových slizníc a kože; vytvorenie pľuzgierov a zle sa hojacich rán. Kašeľ, dušnosť, silná nevoľnosť, vytrvalé (neskôr začínajúce) zvracanie, hnačka, bezvedomie.

Prvá pomoc

Preniesť postihnutých na čerstvý vzduch, uložiť do kľudnej polohy, uvoľniť tesné súčasti odevu. Pri zástave dychu okamžite zaviesť umelé dýchanie alebo dýchanie pomocou prístroja, popr. priviesť kyslík. Zasiahnuté časti odevu, topánky, pančuchy okamžite vyzliecť a odstrániť. Postihnuté miesta na tele opláchnuť vodou a potom pokryť sterilným obväzom. Pri zasiahnutí očí premývať okamžite  10-15 min. vodou. K tomu účelu roztvoriť palcom a ukazovákom očné viečka a nechať pohybovať okom na všetky strany. Privolať lekára. Zranených nenechať prechladnúť. Postihnutých transportovať v leže. Pri zvracaní uložiť hlavu na stranu. Pozor, poškodenie zdravia sa môže prejaviť až za 24-48 hod. Pri nebezpečí straty vedomia uložiť a transportovať v stabilizovanej polohe na boku.

Lekárske ošetrenie, pokyny pre lekára:

Symptomatická liečba. Ak sa látka dostane do oka, okamžite dôkladne vymyjeme. Okamžite privoláme očného lekára. Kodein pri dráždivom kašli. Pri dráždení nechať vdýchnuť každých 10 min. 5 vstrekov z aerosolového dávkovača s Dexamethasonom (Auxison, dos. aerosol), až potiaže ustanú. Ak je riziko pľúcneho edému, potom pozor na latentnú dobu, ktorá je často bez symptómov až 2 dni! Ako profylaxiu okamžite, aj keď sa neprejavujú žiadne symptómy, nechať vdýchnuť každých 10 min, 5 vstrekov aerosolového dávkovača, spolu asi 3 krát. Ináč tiež pri nepatrných symptómoch, každých 10 min. 5 vstrekov, až symptómy vymiznú, min. však až do vyprázdnenia jedného balenia (150 vstrekov). Eventuálne k tomu dávky Prednisolonu i. v. 250 mg okamžite, až 1000 mg prvý deň, nepatrné zníženie dávky 2. a 3. deň. Prísny kľud na lôžku! Profylaxia infekcie! Prívod kyslíku, ak je to potrebné. Humanalbumin 20%. Pozor na adrenalín a príbuzné látky, pretože srdce je senzibilizované voči ich arytmogennym účinkom. Liečba omrznutých a poleptaných miest.

- FLUÓR

UN kód                      :   1045                    Vzorec    :     F2

Registrač. č.              :    7782-41-4

Vzhľad                       :    Žltozelený štiplavo zapáchajúci jedovatý plyn

Vlastnosti :

Bod varu  :                                      - 188°C

Hustota pár ( vzduch = 1) :             1 : 1,31

Bod topenia:                                    - 223°C

Miešateľnosť s H2O :                      Prudká reakcia - vzniká HF a O2

Hustota (H2O = 1) :                         1 : 1,7

Hustota (pri 0 oC a 101,3 kPa) :      1,695 kg.m-3

Molekulová hmotnosť  :                  38,0

Teplota vzplanutia (oC) :                  Nehorľavá látka podporujúca horenie

Teplota vznietenia (oC) :                  Nehorľavá látka podporujúca horenie

Hranica výbušnosti (obj. %) :          Nehorľavá látka podporujúca horenie

Filter dýchacieho prístroja :             B

Kritická teplota  :                             - 129,4°C

Spôsob hasenia, opatrenia v mieste havárie

Pozor! Nehasiť, kým nie je utesnená trhlina v nádrži!

Nebezpečie vzniku výbušných, jedovatých a žieravých zmesí!  Nádrž s látkou chladiť s vodou (vodné clony)!

Likvidácia: Odstrániť zápalné zdroje. Utesniť podzemné priestory.

Pozor! Nepoužívať el. prístroje, iskriace spínače, člny so zapaľovacím motorom, radar a signálne zariadenia. Neskákať do vody.

Pozor! Pri úniku látky do kanalizácie alebo do odpadových vôd vznikajú žieravé, jedovaté, výbušné zmesi.

Skladovacie a prepravné podmienky

Kvapalina prechádza rýchlo do plynného stavu. Pri uvoľňovaní plynu sa tvoria hmly a žieravé, jedovaté zmesi ťažšie ako vzduch. S vodou sa tvorí prudko jedovatý fluorovodík.

Vhodné materiály pre nádrže: Nikel, meď, oceľ (nádrže pod vysokým tlakom).

Prvá pomoc

Pri poskytovaní  prvej pomoci - používať úplný ochranný oblek a dýchací prístroj.

Postihnutého preniesť na čerstvý vzduch, uložiť do kľudnej polohy, uvoľniť tesné oblečenie.

Pri zastavení dýchania podať umelé dýchanie alebo dýchanie pomocou prístroja, poprípade prívod kyslíka. Kontaminované časti odevu ihneď odstrániť. Postihnuté miesta na tele umyť s vodou a zaviazať sterilným obväzom. Pri zasiahnutí očí premývať 10 - 15 min. s vodou. Palcom a  ukazovákom roztvoríme očné viečko a necháme okom pohybovať na všetky strany. Privoláme lekára. Zraneného nesmieme nechať prechladnúť. Prevážame ho v ležatej polohe. Pri strate vedomia zraneného prevážame v v stabilizovanej polohe na boku.

Lekárske ošetrenie , pokyny pre lekára

Fluór je silne lepkavý a jedovatý plyn, ktorý na očiach, koži a dýchacích cestách spôsobuje silné popálenie, ktoré sa veľmi ťažko hojí. Je možný pľúcny edem. Pozor, môže k nemu prísť až s dvojdňovým oneskorením. Po vdýchnutí plynu je preto lekárske ošetrenie nutné!

Príznaky: Slzenie, pálenie nosných a hrtanových slizníc. Postihnuté časti tela sú veľmi bolestivé.

Pri dráždeni dýchacích ciest každých 10 min. 5 vstrekov z aerosolového dávkovača s Dexamethasonom (Auxison dos. aerosol), kým potiaže ustúpia.

Ak je riziko pľúcneho edému, tak pozor na latentnú dobu, ktorá je často bez symptonov až 2 dni! Ako profylaxiu okamžite, i keď sa neprejavia žiadne symptomy, nechať vdýchnuť každých 10 min. 5 vstrekov Dexamethasonu asi trikrát. Aj pri nepatrných príznakoch každých 10 min. 5 vstrekov až príznaky zmiznú, minimálne však až do vyprázdnenia jedného balenia (150 vstrekov). Eventuálne k tomu dávky Prednisolonu i. v. 250 mg okamžite, až 1000 mg prvý deň, nepatrné zníženie dávky 2. a 3. deň. Prísny kľud na lôžku! Profylaxia infekcie! Ak treba - prívod kyslíka. Humanalbumín 20%. Furosemid i. v.

Dôkladné dermatochirurgické ošetrenie rán na irreversibilných poškodených alebo nekrotických častiach kože. Urobiť obstrek lokálne poleptaných miest 10% roztokom glukonátu kalcia. Ustúpenie bolesti (po 10 až 30 min.) signalizuje úspešnú liečbu. Opakovane infiltrujeme, ak sa bolesť znova objaví. Pokiaľ sú poleptané končatiny, vstrekneme intraarteriálne 20% roztok glukonátu kalcia. Miestami tiež vmasírovať gel glukonátu kalcia! Dodatočne lokálna a celková terapia glukokortikoidom. Ochrana antibiotikami a profylaxia tetanusom.

Existuje nebezpečenstvo resorptívnej otravy floridmi aj cez kožu, preto kontrolujeme aj konc. kalcia v krvi (každú hodinu). Pri znížení pomaly vstrekujeme i.v. 10 až 20% roztok glukonátu kalcia (10 až 20 mg.), prípadne ho podávame infúziou.

Pozor na komplikácie ( mihanie srdcových komôr)! Profylaxia Lidocainom.

# KYSELINA FLUOROVODÍKOVÁ

## RN CAS:       7664-39-3                                  Vzorec:              HF + H2O

Č. nebezp. :    886                                            UN kód:             1790

ADR:              8, 6 / 7a                                     RID:                   8,6/7a/

### Základné informácie

## Číslo nebezpečnosti /horné číslo tabuľky/   :   886

UN kód  /spodné číslo oranžovej tabuľky/   :  1790

Registračné číslo Chemical Abstracts :           7664-39-3

Zdravie: Mimoriadne nebezpečná látka!  Je nutné zabrániť akémukoľvek  styku s parami i                          kvapalinou!

Požiar:   Nehorľavá látka.

Reakcia:   !!   Látka je za normálnej teploty nereaktívna.

Haschem kód: 2WE

Vzhľad: bezfarebná  kvapalina so štipľavým zápachom, na vlhkom vzduchu dymiaca.

#### Vlastnosti

## Bod varu : 20 - 112,2   oC

Hustota pár /vzduch =1/ :  1.3

Miešateľnosť s vodou:   dokonalá

Hustota /voda =1/:  1,0 - 1,26

Molekulová hmotnosť:   20,01

Teplota vzplanutia:  nehorľavá látka

Filter dýchacieho prístroja:      E

Spôsoby hasenia, opatrenia v mieste havárie

Látka  nehorí. Pozor! Pri styku s horúcimi povrchmi , otvoreným ohňom alebo pri styku s kovmi môže vznikať vodík a tvoriť  výbušné zmesi  so vzduchom.

POZOR  ! Nádrž s látkou chladiť s vodou.

Likvidácia : Ohradiť a odčerpať.  Zbytky pokryť savým materiálom, napr. mletým vápencom, suchým pieskom alebo zeminou a vo vhodnej nádobe odviesť na bezpečné miesto. Utesniť podzemné priestory.  Pozor! Vrch nádrže neuzatvárať plynotesne, tvorí sa vodík.

##### POZOR !    Zastaviť stroje, vypnúť zapaľovanie.  Pri kontakte látky s horúcimi povrchmi, otvoreným ohňom alebo kovmi nepoužívať otvorený oheň, elektrické prístroje a iskriace spínače, nepoužívať  člny so zážihovými motormi. Nosiť ťažké dýchacie prístroje a úplné ochranné obleky. Nepoužívať radar a signálne zariadenia. Neskákať do vody.

POZOR! Pri úniku látky do kanalizácie alebo do odpadových vôd vzniká leptavá zmes.

### Skladovanie a preprava

Pri úniku kvapaliny prechádza látka rýchlo do plynného stavu a tvorí leptavé a jedovaté zmesi, ťažšie ako vzduch. Látka reaguje pri kontakte s mnohými kovmi a uvoľňuje sa ľahko horľavý vodík. V uzatvorenom priestore a v nádržiach sa tvorí ľahko zápalná zmes vodíka so vzduchom. S vodou tvorí látka i pri silnom zriedení leptavú a jedovatú zmes.  Nad hladinou sa tvoria leptavé a jedovaté pary.

POZOR !     Pri kontakte s horúcimi povrchmi, otvoreným ohňom, alebo pri styku s kovmi sa môže tvoriť vodík a vzniknúť výbušná zmes so vzduchom.  Látka koroduje mnohé kovy. Vhodné materiály pre nádrže: olovo, guma, polyetylén.

###### Prvá pomoc

Pri poskytovaní prvej pomoci mať úplný ochranný oblek !  Preniesť postihnutého na čerstvý vzduch, uložiť do kľudnej polohy, uvoľniť tesné časti odevu.  Pri zastavení dýchania  okamžite zaviesť umelé dýchanie alebo dýchanie pomocou prístroja, popr. Priviesť kyslík.

Zasiahnuté  miesta na tele opláchnuť  dôkladne vodou a potom zakryť sterilným obväzom. Pri zasiahnutí očí premývať okamžite  10-15 minút vodou. K tomu účelu roztvoriť palcom a ukazovákom očné viečka a nechať pohybovať okom na všetky strany.  Privolať lekára.

Zraneného nenechať prechladnúť, transportovať iba v leže. Pri nebezpečí straty vedomia  uložiť a transportovať v stabilizovanej polohe na boku.

Lekárske ošetrenie, pokyny pre lekára

Plyn a tiež vodné roztoky  spôsobujú veľmi  ťažko sa hojace  poleptanie očí a kože. Vdýchnutie plynu dráždi a silne poškodzuje dýchacie cesty a pľúca až k pľúcnemu edému.

Pozor, pľúcny edém sa môže prejaviť s oneskorením až do 2 dní. Po vdýchnutí plynu je preto lekárska kontrole v každom prípade nutná.  Pozor: pri začiatku vnímania látky čuchom mohlo už dôjsť k poškodeniu zdravia.

Príznaky: Pálenie očí, kože, nosných a hrtanových slizníc.  Neobyčajne silná  bolestivosť postihnutých častí tela.  Kašeľ, dusenie.

Krátkodobé pôsobenie: Koncentrácia 50 ppm po dobu  30-60 minút je smrteľná.  Koncentrácia nad 50 ppm je  i pri krátkom pôsobení nebezpečná.

Pri podráždení dýchacích ciest sa aplikuje každých 10 minút 5 vstreknutí  z aerosolového dávkovača s Dexamethasonom / Auxison dos. aerosol/, pokým všetky obtiaže prestanú.  Je tu riziko pľúcneho edému,

potom  pozor na latentnú dobu často bez symptómov až dva dni! Ako profylaxiu okamžite,  aj keď sa neprejavujú žiadne symptómy, nechať vdýchnuť každých 10 minút 5 vstreknutí dohromady asi trikrát.

Inak tiež  pri nepatrných symptómoch ,  každých 10 minút 5 vstrekov, až symptómy zmiznú, minimálne však do vyprázdnenia jedného balenia.  Eventuálne k tomu  podať Hydrocortison i.v. 250 mg okamžite,  až do 1000 mg  prvý deň,  nepatrné zníženie dávok  druhý a tretí deň. Prísny kľud  na lôžku!  Profylaxia infekcie!  Prívod kyslíka, ak je treba.

Humanalbumin 20%. Furosemid i.v.  Dôkladné dermatochirurgické ošetrenie rán ireverzibilne poškodených. Lokálne poleptania infiltrovať v okolí zasiahnutých miest a pod nimi 10% roztokom glukonátu kalcia.  Zmiznutie bolesti /po 15 až 30 minútach/ dokazuje úspešnú liečbu /preto sa pokiaľ možno vystríhame použitia lokálneho anestetika/.  Znova infiltrujeme, keď sa opäť vyskytne bolesť.  Keď sú poleptané končatiny, vstriekneme 20% roztok glukonátu kalcia. Miestne tiež použijeme  gel glukonátu kalcia /vmasírovať/.

- METANAL ( formaldehyd )

RN CAS: 50-00-0                                            Vzorec: CH2O

C.nebezp.: 83

Základné informácie

Registračné číslo Chemical Abstracts : 50-00-0

Zdravie: !! Nebezpečná látka! Dýchací prístroj a ochranný odev potrebný.

Požiar: !!!! Mimoriadne horľavá látka, ľahko zápalná pri všetkých teplotách!

Reakcia: Látka je za normálnej teploty nereaktívna.

Haschem-kód : 2SE

Vzhľad: bezfarebný plyn so štipľavým dráždivým zápachom.

Vlastnosti - METANAL

Bod varu: -19°C

Hustota pár (vzduch=1) 1: 1,03

Bod topenia : -117°C

Miešateľnosť s vodou :: dokonalá

Hustota (voda=1) 1: 0,92 pri 5 bar

Molekulová hmotnosť : 30,03

Teplota vzplanutia : <40°C                                    Teplota vznietenia : 430°C

Filter dýchacieho prístroja: B                                 Medza výbušnosti, obj.% : 7-73

Spôsoby hasenia, opatrenia v mieste havárie

Hasiace prostriedky: malý oheň - voda, suchý prášok, oxid uhličitý,

veľký oheň - suchý prášok.

POZOR! Nádrž s látkou chladiť vodou!

Pri zahriatí plynu a v teplých dňoch sa tvorí výbušná zmes.

Likvidácia: Postriekať  vodou. Ohradiť a odčerpať. Odstrániť zdroje ohňa. Zbytky pokryť   nehorľavým   savým  materiálom,  napr.   suchou  zemou,  pieskom,  mletým

vápencom  a odviesť v zatvorených nádobách na bezpečné miesto k likvidácii.

POZOR! Nepoužívať elektrické prístroje a iskriace spínače. Nepoužívať člny so zážihovými motormi. Neskákať do vody.

POZOR! Pozor pri úniku látky do kanalizácie alebo do odpadových vôd, vznikajú leptavé zmesi a môže nastať nebezpečie výbuchu.

Skladovacie a prepravné podmienky

V teplých dňoch a pri zahriatí plynu tvorba výbušných zmesí, ťažších ako vzduch. Vzplanutie môže byť  pôsobené  horúcimi plochami, iskrou alebo  otvoreným ohňom.

Vo vode úplne rozpustný a pri malých koncentráciách leptavý. Transport  výhradne

ako vodný roztok.

Prvá pomoc

Preniesť postihnutého na čerstvý vzduch, uložiť do kľudnej polohy, uvolniť tesné súčasti odevu. Pri zastavení dýchania okamžite zaviesť umelé dýchanie alebo dýchanie pomocou prístroja, popr. priviesť kyslík. Zasiahnuté časti odevu,  topánky a

pančuchy okamžite vyzliecť a odstrániť. Postihnuté miesta na tele opláchnuť dôkladne vodou. Pri zasiahnutí očí premývať okamžite 10-15 minút vodou. K tomu účelu roztvoriť palcom a ukazovákom očné viečka a nechať pohybovať okom na všetky strany. Privolať lekára. Zraneného nenechať prechladnúť. Pri nebezpečí straty vedomia uložiť a transportovať v stabilizovanej polohe na boku.

Lekárske ošetrenie, pokyny pre lekára

Zdravotné ohrozenie: Plyn silne dráždi oči a dýchacie cesty (bronchopneumonia, edem glottis). Ak je plyn rozpustený vo vode, vedie styk s tekutinou k stvrdnutiu kože  a k poleptaniu očí i kože.  Pri  požití  ústami  ťažké  vnútorné   poleptanie.   Príznaky:

záchvaty kašľa, silné slzenie očí, silné dráždenie slizníc nosných a hrtanových.

Krátkodobý účinok: pri 10-20 ppm je dýchanie silne sťažené. Účinok koncentrácie 650 ppm po niekoľkých minútach je smrteľný.

Symptomatická liečba. Pri zasiahnutí očí, vykonať ihneď dôkladný výplach. Okamžite vyžiadať pomoc očného lekára! Proti dráždivému kašľu podávať kodeín. Pri podráždení dýchacích ciest dať vdychovať každých 10 min. 5 zdvihov aerosolového dávkovača s Dexamethasonom (Auxison dos. aerosol) až do vymiznutia problémov.  Pri požití  ústami vykonať výplach žalúdka  (s prísadou 60-70g močoviny a uhlia).Hneď potom podať 100 ml 2% roztok uhličitanu amónneho s 20 g močoviny. Po lyžičkách podávať roztok močoviny (20-30 g vo vode). Sledovať alkalickú rezervu. Vykonať opatrenia proti bolesti. Pozor na šok. Protiinfekčná profylaxia. Pri nadýchaní dať vdychovať hmlovinu (aerosol) 0,5% roztoku uhličitanu amónneho.

- OXID SIRIČITÝ

RN CAS :       7446-09-5                            Vzorec :          SO2

Č.nebezp :      26                                         Číslo OSN :    1079

RID :              2,  3at                                   ADR :              2,  3at

Základné informácie

Číslo nebezpečnosti /horné číslo tabuľky/ :       26

UN Number /spodné číslo oranžovej tabuľky/:   1079

Registračné číslo Chemical abstracts :             7446-09-5

Zdravie !!!  Veľmi nebezpečná látka !

Dýchací prístroj a úplný ochranný odev nutný !

Požiar !!!!  Nebezpečná látka.

Reakcie !  Látka je za normálnej teploty nereaktívna.

Hashem-kód : 2RE

Vzhľad : bezfarebný plyn so štipľavým zápachom

Vlastnosti

Bod varu : -10 °C

Tenze pár :  3,39  bar/ 20 o C

Hustota pár : /vzduch=1/   1:2,26

Bod topenia  :   -75,46  °C

228,3 g/l pri oC

Miešateľnosť s vodou :  112,7 g/l pri 20 oC

Hustota /voda=1/  1:1,46, 10 g/ml /kvap./                                       Filter dýchacieho prístroja: E

Molekulová hmotnosť : 64,06                                                         Kritická teplota                 : 157,5°C

Teplota vzplanutia /oC/ : nehorľavá látka

Teplota vznietenia  /oC/ : nehorľavá látka

Medza výbušnosti  : nehorľavá látka

Spôsoby hasenia, opatrenia v mieste havárie

Oxid siričitý nehorí.

POZOR !  Pri zahriatí nádrž s látkou chladiť vodou.

Likvidácia

Ohradiť, pokiaľ možno odčerpať. Utesniť podzemné priestory. Zvyšky pokryť savým materiálom, napr. suchou zeminou, pieskom alebo mletým vápencom a odviesť v uzavretej nádobe na bezpečné miesto k likvidácii.

POZOR ! Pri úniku do kanalizácie alebo do odpadových vôd vznikajú nad hladinou silne dráždivé pary.

Skladovanie a  prepravné podmienky

Pri uvoľnení plynu tvorba hmoty ťažšej ako vzduch a leptavé jedovaté zmesi. Leptavá zmes je ťažšia ako voda, vo väčšom množstve sa rozpúšťa a tvorí žieravú kyselinu siričitú.

Prvá pomoc

Preniesť postihnutých na čerstvý vzduch, uložiť do pokojnej polohy, uvoľniť tesné súčasti odevu. Pri zástave dychu okamžite zaviesť umelé dýchanie alebo dýchanie pomocou prístroja, popr. doviesť kyslík. Znečistené časti odevu, topánky a pod. okamžite vyzliecť, vyzuť a odstrániť - zlikvidovať. Postihnuté miesta na tele opláchnuť dôkladne vodou a potom zakryť sterilným obväzom. Pri zasiahnutí očí vymývať okamžite 10-15 minút vodou. Za tým účelom roztvoriť palcom a ukazovákom očné viečko a nechať pohybovať okom na všetky strany. Privolať lekára. Postihnutého nenechať prechladnúť. Omrznuté miesta na tele netrieť, ale pokryť sterilným obväzom. Pri zvracaní otočiť hlavu na bok. Postihnutých transportovať iba v leže. Pri nebezpečí straty vedomia uložiť a transportovať v stabilizovanej polohe na boku.

Lekárske ošetrenie , pokyny pre lekára :

Zdravotné ohrozenie : Plynný oxid siričitý dráždi extrémne silno oči, dýchacie cesty a pľúca až k pľúcnemu edému. Pozor, môže k nemu dôjsť i s oneskorením dvoch dní. Po vdýchnutí plynu je preto lekárske vyšetrenie vždy nutné. Je tiež možné poškodenie hlasiviek. Kontakt s kvapalinou vedie k omrzlinám kože a k ťažkému poškodeniu očí.

Príznaky :  Pálenie očí a dýchacích ciest. Silný dráždivý kašeľ. Dýchavičnosť, bezvedomie, smrť.

Pri koncentráciách  väčších ako 0,04 % je životu nebezpečné vdychovanie po niekoľkých minútach.

Symptomatická liečba. Ak látka vstrekne do oka, okamžite oko dôkladne vypláchneme. Okamžite privolať očného lekára ! Kodein proti dráždivému kašľu. Pri podráždení dýchacích ciest sa aplikuje každých 10 minút 5 vstrekov z aerosolového dávkovača s dexamethasonom /auxisom des. aerosol/, až potiaže zmiznú.

Ak je riziko pľúcneho edému, je nutné počítať s latenciou často bez symptómov až 2 dni ! Ako profylaxiu okamžite i pri asymptomatickom priebehu inhalovať každých 10 minút 5 vstrekov, celkom asi 3x. Pri nepatrných symptomoch každých 10 minút 5 vstrekov, až symptomy zmiznú, minimálne však do vyprázdnenia jedného balenia, event. pridať hydrocortison i.v. 250 mg okamžite, až do 1000 mg prvý deň, nepatrné zníženie dávok druhý a tretí deň. Prísny pokoj na lôžku. Profylaxia infekcie ! Prívod kyslíka, ak je treba. Ľudský albumin 20 %.

- SIROUHLÍK ( kvapalný )

RN CAS    : 75-15-0                                   Vzorec      :  CS2

Č.nebezp.  : 336                                           Číslo OSN: 1131

ADR         : 3 , 18at                                     RID          :  3 , 18 at

Základné informácie

Číslo nebezpečnosti (horné číslo tabuľky)      : 336

UN Number(spodné číslo oranžovej tabuľky) : 1131

Registrační číslo Chemical Abstracts             : 75-15-0

Zdravie: !!! Veľmi nebezpečná látka! Dýchací prístroj a úplný  ochranný odev nutný !

Požiar: !!! Veľmi horľavá látka! Nebezpečenstvo vznietenia pri  normálnej teplote!

Reakcia: Látka je pri normálnej teplote nereaktívna.

Vzhľad: bezfarebná kvapalina s ostrým zápachom

Vlastnosti

Bod varu: 46°C

Tenzia pár: 400 mbar/20 °C

Hustota pár (vzduch=1) 1: 2,64

Bod topenia : -112°C

Miešateľnosť s vodou : 0,2 hmotn.%

Hustota (voda=1) 1: 1,26

Molekulová hmotnosť : 76,13

Teplota vzplanutia: -30  °C C

Medza výbušnosti, obj.% : 1-60

Teplota vznietenia : 102°C

Filter dýchacieho prístroja: AX

Spôsoby hasenia, opatrenia v mieste havárie

Hasiace prostriedky: malý oheň - suchý prášok, voda

veľký oheň - voda

POZOR! Nádrž s látkou chladiť vodou!

Likvidácia:

Ohradiť a odčerpať špeciálnym čerpadlom, zvyšky pokryť nehorľavým, savým materiálom, napr. suchou zeminou, pieskom, mletým vápencom alebo vermikulitom a v uzatvorenej nádobe odviezť na bezpečné miesto na likvidáciu. Utesniť podzemné priestory. Odstrániť zápalné zdroje.

POZOR! Zastaviť stroje, vypnúť zapaľovanie, nefajčiť, nepoužívať otvorený oheň, nepoužívať el. prístroje a iskriace spínače. Nosiť ťažké dýchacie prístroje a úplné ochranné obleky. Pozor mnohé plasty sú rozpúšťané. Nepoužívať člny so zápalnými motormi, nafukovacie člny a člny z plastov. U diesel pohonu zaistiť bezpečné riadenie. Nepoužívať radar a signálne zariadenie. Neskákať do vody. Do ohrozeného územia vchádzať len v najnutnejšom prípade.

POZOR! Pri úniku látky do kanalizácie alebo odp. vôd vzniká nebezpečenstvo výbuchu.

Skladovacie a prepravné podmienky

Pary veľmi ľahko zápalné, so vzduchom tvoria jedovaté a výbušné zmesi, ťažšie ako  vzduch.  Držia  sa  pri  zemi  a  pri  ich  zapálení  sa  oheň  rýchlo šíri do veľkých

vzdialeností. Vznietenie pôsobením horúcich povrchov, iskier alebo otvoreného ohňa. Pozor aj na iskru elektrostatickej energie. Vo vode sa látka rozpúšťa len málo a môže sa ľahko znova odpariť, premiešať so vzduchom a vzplanúť. Toto nebezpečenstvo vzniká hlavne v uzatvorených priestoroch. Látka zmäkčuje mnohé plasty. Ľahko leptá kovy, pokiaľ nie je chemicky čistá. Pri prečerpávaní sirouhlíku za prítomnosti vzduchu musia byť všetky kovové časti dobre uzemnené.

Zdravotné ohrozenie

Pary pôsobia narkoticky. Po prežití akútnej otravy môžu nejakú dobu pretrvávať poruchy centrálneho nervového systému (napr. poruchy videnia). Styk s tekutinou spôsobí poleptanie očí, po dlhšom pôsobení aj kože, ktoré vyzerá ako spáleniny druhého stupňa. Je možné vstrebávanie aj kožou. Pri zahrievaní až k rozkladu napr. pôsobením požiaru v okolí, sa uvoľňujú jedovaté pary, ktorých účinok sa môže prejaviť s oneskorením.

Príznaky:

Eufória, stav opilosti, delirantný stav, bezvedomie, kŕče, ochrnutie dýchania.

Krátkodobý účinok: koncentrácia 0,11% po dobu 30 min. spôsobí bezvedomie, koncentrácia 0,4% po 60 min. vedie k smrti.

Prvá pomoc

Preniesť postihnutých na čerstvý vzduch, uložiť do kľudnej polohy, uvoľniť tesné súčasti odevu. Pri zástave dychu okamžite zaviesť umelé dýchanie alebo dýchanie pomocou prístroja, popr. priviesť kyslík. Zasiahnuté časti odevu, topánky, pančuchy okamžite vyzliecť a odstrániť. Postihnuté miesta na tele opláchnuť vodou a potom pokryť sterilným  obväzom. Pri zasiahnutí očí premývať okamžite 10-15 min. vodou. K tomu účelu roztvoriť palcom a ukazovákom očné viečka a nechať pohybovať okom na všetky strany. Privolať lekára. Zranených nenechať prechladnúť. Postihnutých transportovať v leže. Pri nebezpečí straty vedomia uložiť a transportovať v stabilizovanej polohe na boku.

Lekárske ošetrenie ,pokyny pre lekára:

Symptomatická liečba. Ak príde k vstreknutiu do očí, vykonať ihneď dôkladný výplach. Ihneď vyžiadať pomoc očného lekára! Pri zvracaní je veľké nebezpečie aspirácie! Pri vzrušení pozor na podávanie centrálne tlmiacich farmák. Sú možné nebezpečné chronické pozdné účinky zo strany centrálneho nervového systému.

Pri požití ústami vykonať výplach žalúdka, podať aktívne uhlie a

Glauberovu soľ (Na2SO4).

- VODÍK kvapalný

CAS :             1333-74-0                          Vzorec :          H2

Číslo OSN :   1049                                   ADR :              2,  1b

RID :             2,  1b

Základné informácie

UN Number /spodné číslo oranžovej tabuľky/: 1049

Registračné číslo Chemical abstracts :             1333-74-0

Vzhľad : bezfarebná kvapalina bez zápachu

Vlastnosti

Bod varu  : -253 /kvapalný/°C

Tenze pár :  12,95 bar/240 o C

Hustota pár : /vzduch=1/   1:0,07

Bod topenia  :   -259 °C

Miešateľnosť s vodou :

Hustota /voda=1/  1:0,07 g/ml

Kritická teplota  : -240,2°C

Molekulová hmotnosť : 2,02

Teplota vzplanutia /oC/ : horľavý plyn

Teplota vznietenia   : 585°C

Medze výbušnosti, obj.% : 4-75,6

Spôsoby hasenia, opatrenia v mieste havárie

POZOR ! Pokiaľ nie je trhlina v nádrži uzatvorená, nehasiť !

Nebezpečie tvorby výbušnej zmesi !

Hasiace prostriedky : malý oheň - kysličník uhličitý

suchý prášok

veľký oheň - voda

POZOR !  Nádrž s látkou chladiť vodou !

Likvidácia

Odstrániť všetky zápalné zdroje.

POZOR ! Nepoužívať elektrické prístroje, iskriace spínače, člny so zážihovým

motorom, radar a signálne zariadenia.

POZOR !  Najvyššie nebezpečie výbuchu !

Skladovacie a prepravné podmienky

Pri uvoľnení plynu tvorba výbušných zmesí. Často dôjde ku samovznieteniu pri uvoľnení do vzduchu. Pozor i na iskry spôsobené statickou elektrinou !

Prvá pomoc

Preniesť postihnutých na čerstvý vzduch, uložiť do pokojnej polohy, uvoľniť tesné časti odevu. Pri zástave dychu ihneď zaviesť umelé dýchanie alebo dýchanie pomocou prístroja, príp. prívod kyslíku. Omrznuté miesta /vplyvom styku s kvapalinou alebo chladným plynom/ na tele riadne umyť studenou vodou. Netrieť, ale pokryť sterilným obväzom. Privolať lekára. Zranených uložiť, prikryť, nenechať prechladnúť. Pri nebezpečí straty vedomia uložiť a transportovať v stabilizovanej polohe na boku.

Lekárske ošetrenie, pokyny pre lekára

Zdravotné ohrozenie:  Vzniká nebezpečenstvo udusenia, ak je vzduch vytesnený v uzavretých priestoroch.

Príznaky: Vysoký piskľavý hlas, so vzrastajúcim nedostatkom kyslíka, ospalosť. Symptomatická liečba.

# Text boxes

VÝZNAMNÉ NebezPEČNÉ LÁTKY A ICH CHARAKTERISTIKA